## Slide 3
柔性作业车间智能调度辅助Agent系统
基于遗传算法与数字孪生的制造智能调度平台
学生：李勇琦（学号09）
指导教师：董绪斌
课程：制造智能技术课程设计
日期：2026年9月

## Slide 4
目录
01
研究背景与意义
FJSP问题、智能制造背景、研究价值
02
技术方向与系统架构
4个技术方向映射、B/S三层架构
03
数据资源构建
FJSP-F数据集、纯Python预处理流程
04
核心算法与系统实现
遗传算法设计、后端API、前端7页面
05
测试验证与AI使用披露
28项自动化测试、AI工具与策略披露
06
总结与展望
成果总结、不足分析、未来扩展方向

## Slide 5
01 研究背景与意义
研究背景
柔性作业车间调度（FJSP）是智能制造的核心问题，每道工序可在多台机器中选择，比传统JSP更贴近实际生产。
传统调度系统存在三大局限：
• 问题规模大，组合复杂度指数增长
• 约束条件多（机器/工装/交货期/优先级）
• 决策过程不透明，方案难以理解和调整
AI Agent技术为解决上述问题提供了新思路：自然语言交互降低使用门槛，推理能力提升决策透明度。
研究意义
▸
理论意义
探索LLM Agent与FJSP调度系统的融合路径，验证AI Agent在复杂制造调度场景的适用性
▸
实践意义
降低调度系统使用门槛，提升方案透明度和可解释性，符合人机协同发展趋势
▸
工程价值
纯Python轻量架构，在受限环境仍可完整运行，一键启动/关闭，易于部署和演示

## Slide 6
02 技术方向与系统架构
课程技术方向覆盖（4个方向）
技术方向 | 对应课程 | 系统实现
工艺规划与车间调度 | 智能制造工艺与调度 | 遗传算法求解FJSP，POX交叉，收敛曲线
工业大数据采集与分析 | 工业大数据与机器学习 | 统计分析、瓶颈识别、多实例对比、负载均衡
数字孪生与系统仿真 | 数字孪生技术 | 车间状态映射、甘特图可视化、设备运行动画
智能制造系统集成 | 智能制造系统集成及应用 | RESTful API、SQLite数据库、任务管理、决策解释
B/S三层架构
表现层
Vue 3 + ECharts 5
7个功能页面：概览/数据集/调度/分析/数字孪生/历史
业务逻辑层
Flask RESTful API
调度算法模块(GA) + 数据分析模块 + API路由层
数据层
SQLite 数据库（4张表）
+ JSON实例数据文件

## Slide 7
03 数据资源构建
数据集来源
名称
FJSP-F benchmark（含工装约束）
发布机构
华中科技大学
来源
Zenodo: 11526695
实例数量
20个（FJSP-F1 ~ FJSP-F20）
规模范围
3作业×2机器 至 20作业×10机器
原始格式
.mat（MATLAB格式）
预处理格式
.json（结构化JSON）
纯Python预处理流程
1
解析
纯Python .mat解析器
(仅用struct+zlib，不依赖numpy/scipy)
2
提取
提取作业/机器/工装/工序/
加工时间/交货期等信息
3
清洗补全
解析不完整字段按FJSP特征
自动补全合理值，固定种子可复现
4
结构化
转换为统一JSON格式
(scale/jobs/machines/fixtures/metadata)
5
验证
20个实例全部验证通过
(0空数据，规模合理)

## Slide 8
04 核心算法设计 — 遗传算法
两段式染色体编码
OS段（操作序列）
每个作业号出现n_j次，第k次出现表示作业j的第k道工序
示例：[1,2,1,3,2,3,1,2,3]（3作业×3工序）
MA段（机器分配）
每个元素为对应工序分配的机器编号，必须在可选机器集合中
示例：[1,2,1,2,1,2,1,2,1]
遗传操作与解码
▸ 选择
锦标赛选择（k=3），从种群随机选3个取最优
▸ 交叉
OS段POX交叉（保序，子代始终合法）
MA段均匀交叉（50%概率继承）
▸ 变异
OS段交换变异（Pm=0.1）
MA段随机重选变异
▸ 精英保留
每代保留最优个体直接进入下一代
▸ 解码
主动调度解码，同时跟踪机器/作业/工装可用时间
取max作为开始时间，确保工装约束
参数设置
pop_size=100 | max_gen=200 | crossover_rate=0.8 | mutation_rate=0.1 | tournament_size=3 | elite_count=1 | seed=42（可复现）

## Slide 9
04 系统实现
后端服务
• Flask 3.x 纯Python框架
• 20+ RESTful API接口
• 健康检查/数据集管理/调度求解
• 数据分析/历史记录/系统日志
• flask-cors 跨域处理
• 参数校验 + 统一错误处理
数据库
• SQLite 3（Python内置）
• 4张表设计：
schedule_tasks 调度任务
schedule_results 调度结果
dataset_cache 数据集缓存
system_logs 系统日志
• JSON字段存储复杂调度数据
前端界面
• Vue 3 Composition API (CDN)
• ECharts 5 可视化库 (CDN)
• 7个功能页面：
系统概览/数据集管理
智能调度/数据分析
数字孪生/调度历史
• 甘特图/收敛曲线/数字孪生动画

## Slide 10
系统功能演示
智能调度
✓ 实例选择 + 参数配置
✓ 遗传算法自动求解
✓ 甘特图展示调度方案
✓ 收敛曲线显示优化过程
✓ 机器利用率统计
✓ 自然语言决策解释
✓ FJSP-F1: Makespan=28
数字孪生
✓ 车间布局可视化
✓ 机器状态实时映射
idle(灰)/running(绿)
✓ 作业进度跟踪
waiting/running/done
✓ 时间轴播放/暂停控制
✓ 抽象调度方案直观可见
数据分析
✓ 实例统计信息
✓ 加工时间分布
✓ 机器负荷分析
✓ 瓶颈机器/工装识别
✓ 多实例横向对比
✓ 规模分布图表
✓ 数据驱动调度决策

## Slide 11
05 测试与验证
自动化测试（4套件28项全通过）
测试套件 | 测试项数 | 覆盖内容
遗传算法 | 5项 | 初始化/染色体生成/解码/完整求解/机器利用率
数据库模块 | 5项 | 初始化/任务管理/结果管理/数据集缓存/系统日志
数据分析 | 6项 | 初始化/实例统计/瓶颈识别/概览/对比/结果分析
API接口 | 12项 | 健康检查/数据集/调度/分析/历史等全接口
调度结果验证
28
FJSP-F1 Makespan
(3作业×2机器×2工装)
96.4%
机器利用率
0.33秒求解
端到端流程验证（8步全通过）
获取实例列表 → 查看详情 → 查看统计 → 识别瓶颈 → 执行调度 → 查看决策解释 → 查看历史 → 多实例对比

## Slide 12
05 AI使用披露
所用工具与关键策略
工具：豆包AI助手
• 提示词工程：任务拆解、约束说明、验收标准
• 上下文工程：项目规则文件、先读代码再改
• 规格驱动开发：需求→计划→分步实现→逐步验收
• 自动化测试：4套件28项，核心模块全覆盖
• 人工审查：关键算法逐行审查，确保逻辑正确
• 调试接管：回滚、缩小改动、最小复现
AI出错案例及纠正（6例）
原生DLL被阻止
AI建议FastAPI+numpy→改用纯Python Flask+自研GA
.mat解析失败
AI建议scipy→编写纯Python解析器，逐步调试修复
Git HTTPS失败
AI建议标准HTTPS→改用SSH+443端口
Popen title崩溃
AI建议title参数→移除参数，改纯bat实现
甘特图空白
AI建议clipRectByRect→移除，改直接矩形渲染
启动闪退
AI建议subprocess管理→改纯bat+三级Python搜索