## Slide 3
柔性作业车间智能调度辅助Agent系统
基于遗传算法与数字孪生的制造智能调度平台
学生：李勇琦（学号 09）
指导教师：董绪斌
课程：制造智能技术课程设计
日期：2026 年 9 月

## Slide 4
目录
01
研究背景与意义
FJSP 问题、智能制造背景、研究价值
02
技术方向与系统架构
4 个技术方向映射、B/S 三层架构
03
数据资源构建
FJSP-F 数据集、纯 Python 预处理流程
04
核心算法与系统实现
遗传算法设计、后端 API、前端 7 页面
05
测试验证与 AI 使用披露
28 项自动化测试、AI 工具与策略披露
06
总结与展望
成果总结、不足分析、未来扩展方向

## Slide 5
01 研究背景与意义
研究背景
柔性作业车间调度（FJSP）是智能制造的核心问题，每道工序可在多台机器中选择，比传统 JSP 更贴近实际生产。
传统调度系统存在三大局限：
• 问题规模大，组合复杂度指数增长
• 约束条件多（机器 / 工装 / 交货期 / 优先级）
• 决策过程不透明，方案难以理解和调整
AI Agent 技术为解决上述问题提供了新思路：自然语言交互降低使用门槛，推理能力提升决策透明度。
研究意义
▸
理论意义
探索 LLM Agent 与 FJSP 调度系统的融合路径，验证 AI Agent 在复杂制造调度场景的适用性
▸
实践意义
降低调度系统使用门槛，提升方案透明度和可解释性，符合人机协同发展趋势
▸
工程价值
纯 Python 轻量架构，在受限环境仍可完整运行，一键启动 / 关闭，易于部署和演示

## Slide 6
02 技术方向与系统架构
课程技术方向覆盖（4 个方向）
技术方向 | 对应课程 | 系统实现
工艺规划与车间调度 | 智能制造工艺与调度 | 遗传算法求解 FJSP，POX 交叉，收敛曲线
工业大数据采集与分析 | 工业大数据与机器学习 | 统计分析、瓶颈识别、多实例对比、负载均衡
数字孪生与系统仿真 | 数字孪生技术 | 车间状态映射、甘特图可视化、设备运行动画
智能制造系统集成 | 智能制造系统集成及应用 | RESTful API、SQLite 数据库、任务管理、决策解释
B/S 三层架构
表现层
Vue 3 + ECharts 5 | 7 个功能页面：概览 / 数据集 / 调度 / 分析 / 数字孪生 / 历史
业务逻辑层
Flask RESTful API | 调度算法模块（GA）+ 数据分析模块 + API 路由层
数据层
SQLite 数据库（4 张表） | JSON 实例数据文件

## Slide 7
03 数据资源构建
数据集来源
名称
FJSP-F benchmark（含工装约束）
发布机构
华中科技大学
来源
Zenodo: 11526695
实例数量
20 个（FJSP-F1 ~ FJSP-F20）
规模范围
3 作业 × 2 机器 至 20 作业 × 10 机器
原始格式
.mat（MATLAB 格式）
预处理格式
.json（结构化 JSON）
纯 Python 预处理流程
1
解析
纯 Python .mat 解析器（仅用 struct + zlib，不依赖 numpy / scipy）
2
提取
提取作业 / 机器 / 工装 / 工序 / 加工时间 / 交货期等信息
3
清洗补全
解析不完整字段按 FJSP 特征自动补全合理值，固定种子可复现
4
结构化
转换为统一 JSON 格式（scale / jobs / machines / fixtures / metadata）
5
验证
20 个实例全部验证通过（0 空数据，规模合理）

## Slide 8
04 核心算法设计 — 遗传算法
两段式染色体编码
OS 段（操作序列）
每个作业号出现 n_j 次，第 k 次出现表示作业 j 的第 k 道工序
示例：[1, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 3]（3 作业 × 3 工序）
MA 段（机器分配）
每个元素为对应工序分配的机器编号，必须在可选机器集合中
示例：[1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1]
遗传操作与解码
▸ 选择
锦标赛选择（k=3），从种群随机选 3 个取最优
▸ 交叉
OS 段 POX 交叉（保序，子代始终合法）；MA 段均匀交叉
▸ 变异
OS 段交换变异（Pm=0.1）；MA 段随机重选变异
▸ 精英保留
每代保留最优个体直接进入下一代
▸ 解码
主动调度解码，同时跟踪机器 / 作业 / 工装可用时间，取 max 作为开始时间
参数设置
pop_size = 100 | max_gen = 200 | crossover_rate = 0.8 | mutation_rate = 0.1 | tournament_size = 3 | elite_count = 1 | seed = 42（可复现）

## Slide 9
04 系统实现
后端服务
• Flask 3.x 纯 Python 框架
• 20+ RESTful API 接口
• 健康检查 / 数据集管理
• 调度求解 / 数据分析
• 历史记录 / 系统日志
• flask-cors 跨域处理
• 参数校验 + 统一错误处理
数据库
• SQLite 3（Python 内置）
• 4 张表设计：
schedule_tasks 调度任务
schedule_results 调度结果
dataset_cache 数据集缓存
system_logs 系统日志
• JSON 字段存储复杂调度数据
前端界面
• Vue 3 Composition API (CDN)
• ECharts 5 可视化库 (CDN)
• 7 个功能页面：
系统概览 / 数据集管理
智能调度 / 数据分析
数字孪生 / 调度历史
• 甘特图 / 收敛曲线 / 孪生动画

## Slide 10
系统功能演示
智能调度
✓ 实例选择 + 参数配置
✓ 遗传算法自动求解
✓ 甘特图展示调度方案
✓ 收敛曲线显示优化过程
✓ 机器利用率统计
✓ 自然语言决策解释
✓ FJSP-F1: Makespan = 28
数字孪生
✓ 车间布局可视化
✓ 机器状态实时映射
idle（灰）/ running（绿）
✓ 作业进度跟踪
waiting / running / done
✓ 时间轴播放 / 暂停控制
✓ 抽象调度方案直观可见
数据分析
✓ 实例统计信息
✓ 加工时间分布
✓ 机器负荷分析
✓ 瓶颈机器 / 工装识别
✓ 多实例横向对比
✓ 规模分布图表
✓ 数据驱动调度决策

## Slide 11
05 测试与验证
自动化测试（4 套件 28 项全通过）
测试套件 | 项数 | 覆盖内容
遗传算法 | 5 | 初始化 / 染色体生成 / 解码 / 完整求解 / 机器利用率
数据库模块 | 5 | 初始化 / 任务管理 / 结果管理 / 数据集缓存 / 系统日志
数据分析 | 6 | 初始化 / 实例统计 / 瓶颈识别 / 概览 / 对比 / 结果分析
API 接口 | 12 | 健康检查 / 数据集 / 调度 / 分析 / 历史等全接口
调度结果验证
28
FJSP-F1 Makespan
（3 作业 × 2 机器 × 2 工装）
96.4%
机器利用率
0.33 秒求解
端到端流程验证（8 步全通过）
获取实例列表 → 查看详情 → 查看统计 → 识别瓶颈 → 执行调度 → 查看决策解释 → 查看历史 → 多实例对比

## Slide 12
05 AI 使用披露
所用工具与关键策略
工具：豆包 AI 助手
• 提示词工程：任务拆解、约束说明、验收标准
• 上下文工程：项目规则文件、先读代码再改
• 规格驱动开发：需求 → 计划 → 分步实现 → 逐步验收
• 自动化测试：4 套件 28 项，核心模块全覆盖
• 人工审查：关键算法逐行审查，确保逻辑正确
• 调试接管：回滚、缩小改动、最小复现
AI 出错案例及纠正（6 例）
原生 DLL 被阻止
AI 建议 FastAPI + numpy → 改用纯 Python Flask + 自研 GA
.mat 解析失败
AI 建议 scipy → 编写纯 Python 解析器，逐步调试修复
Git HTTPS 失败
AI 建议标准 HTTPS → 改用 SSH + 443 端口
Popen title 崩溃
AI 建议 title 参数 → 移除参数，改纯 bat 实现
甘特图空白
AI 建议 clipRectByRect → 移除，改直接矩形渲染
启动闪退
AI 建议 subprocess 管理 → 改纯 bat + 三级 Python 搜索